表一

| 建设项目名称 | 卢氏县广进砂石有限公司砂石料场建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位名称 | 卢氏县广进砂石有限公司 |
| 建设项目性质 | 新建■ 改扩建□ 技改□ 迁建□ |
| 建设地点 | 卢氏县东明镇火炎村 |
| 主要产品名称 | 细砂、石子 |
| 设计生产能力 | 100吨沙石/小时；24万吨/年 |
| 实际生产能力 | 100吨沙石/小时；24万吨/年 |
| 建设项目环评时间 | 2019年3月 | 开工建设时间 | 2019年4月 |
| 调试时间 | 2020年4月 | 验收现场监测时间 | 2020年6月 |
| 环评报告表 审批部门 | 原卢氏县环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 宁夏智诚安环技术咨询有限公司 |
| 设计单位 | 洛阳大华重型机械有限公司 | 施工单位 | 大张过滤设备有限公司 |
| 投资总概算 | 200万元 | 环保投资总概算（万元） | 35.6 | 比例 | 17.8% |
| 工程实际 总投资 | 237万元 | 环保投资 （万元） | 49.4 | 比例 | 20.8% |
| 验收监测依据 | 1、有关法律法规及规章： （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015.1； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018.12 修订； （3）《中华人民共和国水污染防治法》，2017.6； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2016.1； （6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018.12修订； （7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020.4修订； （8）《建设项目环境保护管理条例》国务院令第682号，2017.10.1； （9）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号，2017.11.20； （10）《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（试行），环境保护部办公厅，环办[2015]52号文； 2、技术规范： （1）《环境影响评价技术导则—总纲》（HJ2.1—2016）； （2）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ2.4—2009）； （3）《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2—2018）； （4）《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ/T2.3—2018）； （5）《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（公告2018年第9号，环境保护部，2018.5.15）； （6）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599—2001）及2013年修改单。 3、工程技术文件及批复文件： （1）《卢氏县广进砂石有限公司砂石料场建设项目环境影响报告表》（宁夏智诚安环技术咨询有限公司，2019年3月）； （2）《卢氏县环境保护局关于卢氏县广进砂石有限公司砂石料场建设项目环境影响报告表的审批意见》（原卢氏县环境保护局，“卢环审[2019]5号”，2019年3月）； （3）环保设计资料等其它相关资料。 |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | 验收监测执行标准 本次验收采用的环境标准如下： 环境质量标准： （1）《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级； （2）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准； （3）《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类； 环境质量标准详细指标见表1： 表1 环境质量验收执行标准一览表 环境要素 标准名称及级 （类）别 项目因子 标准限值 单位 数值 环境空气 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 TSP 日均值 μg/m3 300.0 PM10 日均值 μg/m3 150.0 地表水 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准 pH / 6～9 COD mg/l 20 BOD5 mg/l 4.0 氨氮 mg/l 1.0 声环境 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 Leq 昼间 dB(A) 60 夜间 dB(A) 50 污染物排放标准 （1）大气：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；参考执行《河南省建筑石料、石材矿绿色矿山建设规范》（DB41/T1665-2018）。 （2）噪声：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准； （3）固体废物：《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。 表2 污染物排放标准 污染类型 标准名称及级（类）别 污染因子 标准限值 废气 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准 颗粒物 有组织排放浓度120mg/m3；19米排气筒排放速率5.42kg/h 无组织厂界浓度限值1.0mg/m3 《河南省建筑石料、石材矿绿色矿山建设规范》（DB41/T1665-2018） 颗粒物 10mg/m3 0.5mg/m3（监控点与参照点总悬浮颗粒物）1小时浓度值的差值） 噪声 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准 等效声级LAeq 昼间 60dB（A） 夜间 50dB（A） 固体 废物 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB 18597—2001）及修改单相关要求 — — |

表二

工程建设内容： 1、工程基本概况 卢氏县广进砂石有限公司砂石料场建设项目位于卢氏县东明镇火炎村，占地面积15.85 亩，建设砂石生产线1条，年产机制砂24万t/a，设计生产能力100t/h机制砂。 原卢氏县环境保护局于2019年3月19日批复了该项目环境影响报告表（宁夏智诚安环技术咨询有限公司），批复文号为“卢环审[2019]5号”，目前项目工程及配套环保设施已建设完成，根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》国环规环评[2017]4号要求，现对项目工程及其配套环保设施进行验收。 1.1 项目基本情况介绍见下表3。 表3 项目基本情况 项目名称 卢氏县广进砂石有限公司砂石料场建设项目 建设单位 卢氏县广进砂石有限公司 法人代表 高海棠 联系人 张照欣 通信地址 卢氏县东明镇火炎村 联系电话 13603815938 邮编 472299 项目性质 新建 行业类别 C3099 其他非金属矿物制品制造 建设地点 卢氏县东明镇火炎村 环评编制单位 宁夏智诚安环技术咨询有限公司 完成时间 2019年3月 审批部门 原卢氏县环境保护局 审批文号 卢环审[2019]5号 占地面积 10567m2 厂区中心坐标 东经：111.11621° 北纬：34.08628° 开工时间 2019年4月 竣工日期 2020年4月 试运行时间 2020年4月 设计及施工单位 设计：洛阳大华重型机械有限公司 施工：大张过滤设备有限公司 1.2地理位置及周边情况 卢氏县广进砂石有限公司砂石料场建设项目位于卢氏县东明镇火炎村，距离本项目最近的居民敏感点为西北侧360m 处的高庄村三组，项目西侧为同类型砂石厂，东北侧为空地，东南侧为洛河堤岸（河滨东路），西北侧85m 处为洛河干渠，东南侧15m 处为洛河堤岸。项目所在地理位置示意图见附图1，项目周围环境概况示意图见附图2。 1.3厂区平面布置 项目厂区平面布置呈东西向分布，厂区整体建设一座全封闭车间，采用钢结构，车间总占地面积5760m2，原料库位于车间东部南侧，生产线位于车间中部，细砂成品库位于车间西部，石子成品库位于车间东部北侧，项目各车间及库房分布均匀，位置合理。办公生活区位于厂区西侧，位于常年主导风向东北风侧风向，项目平面布置与环评一致。 2、工程建设内容 2.1生产规模及产品方案 本项目产品主要为不同粒径的砂石，年产机制砂24万t/a，设计生产能力100t/h，项目产品型号及产量见下表： 表4 项目产品型号一览表 序号 产品种类 规格/粒径 产品比例 成品量（t/a） 1 石子 10-30mm 60% 144000 2 细沙 小于5mm 40% 96000 2.2主要建设内容 本项目项目建设内容可分为主体工程、储运工程、辅助工程和环保工程，本项目建设内容与项目环评及批复变化情况见下表： 表5 工程建设内容及变化情况一览表 工程分类 名称 环评所述 建设内容 建设内容及规模 备注 主体工程 原料库 原料库位于厂区东侧，原料库程矩形，占地面积约2700m2，高16m，采用全封闭车间。 项目整体建设一座全封闭车间，采用钢结构，车间总占地面积5760m2，高16m，车间东部布置为原料库和石子成品库，原料库占地面积1200m2，石子成品库占地面积960m2，车间东部原料库和石子成品库规格为60m×36m×16m，车间中部布置为生产系统，占地面积900m2，规格为60m×15m×16m，车间西部布置为细砂成品库，占地面积2700m2，规格为75m×36m×16m。 厂区布置紧凑，主体工程建筑面积减少765m2，分区及功能与环评基本一致。 生产 车间 生产车间位于厂区中部，车间为矩形，占地面积1125m2，高16m，车间北部布置沉淀池，车间全封闭。 成品库 成品车间位于厂区西侧，占地面积2700m2，高16m，采用全封闭车间。 储运工程 成品 成品通过传送带运送至成品车间 成品通过传送带运送 与环评 一致 场外运输道路 通过利用当地运输道路（滨河东路）进行运输。 利用滨河东路进行运输 与环评 一致 辅助工程 办公、休息室 位于厂区西侧，占地面积600m2 办公室设置在厂区大门处，建筑面积150m2，不设置休息室。 减少建筑面积450m2。 机械停放区 位于厂区西侧，占地面积200m2 位于厂区西侧，占地面积200m2 与环评一致 地磅 设置在厂区大门处 设置在厂区大门处 与环评一致 门卫 设置在厂区大门西侧，占地面积20m2 设置在厂区大门处 与环评一致 公用工程 供水 厂区员工生活用水由附近村庄拉取。 厂区员工生活用水由附近村庄拉取。 与环评一致 供电 东明镇供电所 东明镇供电所 与环评一致 排水 项目生产废水排入沉淀池重复利用；生活盥洗废水经生活污水收集池收集后用于厂区洒水抑尘；车辆冲洗废水经车辆冲洗池沉淀后循环使用，本项目废水均不外排。 项目废水均不外排 与环评一致 环保工程 有组织废气 对颚式破碎机和圆锥破碎机进行封闭，并在颚式破碎机进料口、出料口和圆锥破碎机上部设置集气口，集气罩集气效率不低于95％，引风机风量5000m3/h，共用一台除尘效率不低于99.5％的袋式除尘器处理后，通过19m高排气筒排放。 对颚式破碎机、圆锥破碎机、制砂机上料口设置集气罩，并配套设置1台袋式除尘器+19米高排气筒。 满足环评要求 无组织废气 原料库：地面硬化+密闭厂房+4个洒水喷头，给料口处设置三面彩钢板围挡及1个雾化喷头，减小物料装卸落差。 企业原料库设置在车间东部南侧，占地面积1200 m2，采用全封闭厂房，地面进行了硬化，给料口设置了围挡和雾炮，原料库设置了雾化喷头，能够覆盖全场。 满足环评要求 生产车间：全封闭车间+车间内部硬化+3个洒水喷头，给料机出口皮带落点处设置一个雾化喷头。 企业生产线设置在车间中部，占地面积900 m2，采用全封闭厂房，地面进行了硬化。 满足环评要求 成品库：地面硬化+密闭厂房+6个洒水喷头，成品装卸在车间内进行，过程中尽量减少装卸落差。 企业细砂成品库设置在车间西部，占地面积2700m2， 石子成品库设置车间东部北侧，占地面积960m2，采用全封闭厂房，地面进行了硬化，成品的车间内部装车，因企业细砂采用水洗工艺，成品为湿料，细砂成品库无粉尘产生点，无需设置洒水装置。石子成品库设置了雾化喷头，能够覆盖全库。 满足环保要求 皮带输送：鄂破至1#筛分机连接皮带（输送为干料）设置密闭廊道，同时在成品输送皮带末端落料点设置洒水喷头，减少落料扬尘。 企业输送干料皮带设置密闭廊道，成品为湿料，输送皮带末端落料点无需设置洒水装置。 满足环保要求 车辆运输：场内道路地面硬化，洒水抑尘，厂区出入口设置一套车辆冲洗装置。 厂内运输道路地面进行了硬化，设置有道路洒水车，定期洒水，厂区出入口设置了一套自动车辆冲洗装置。 满足环评要求 废水 生产废水：生产车间地面硬化，设置30m3容积的收集池，在生产车间北侧设置1座200m3三格式沉淀池。 车辆冲洗废水：在厂区入门口处设置3m3的洗车废水收集池，收集池采用混凝土结构，车辆冲洗水循环使用。 生活污水：在办公区设置一座1.0m3生活污水收集池，生活污水经收集后，用于厂区洒水抑尘，不外排。 企业在厂区出入口设置了1套自动感应车辆冲洗装置，并配套了1座3m3洗车废水沉淀池，洗车废水经沉淀后循环使用，不外排；职工洗漱废水经2m3收集池收集后，用于厂区洒水抑尘，不外排。企业生产废水采用浓缩沉淀工艺进行处理，工艺为：筛分和洗砂工艺废水经地沟收集至泥浆池，由泥浆泵输送至200m3浓缩罐，浓缩罐上清液泵送至回水池，回用于生产，浓缩罐底部污泥进入压滤机进行压滤，压滤水返回泥浆池，进入浓缩罐进行处理，生产废水处理后回用于生产，不外排。 满足要求 噪声 采取基础减震、厂房隔声等措施 企业选用低噪声设备，设备均布置在封闭车间内隔声，对颚式破碎机、圆锥破碎机、制砂机、振动筛等高噪声设备采取减震基础措施。项目验收期间厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 满足环评要求 固废 ①袋式收尘器收集的粉尘和经过晾晒的泥沙定期运至卢氏县众成新型材料砖厂作为制砖材料综合利用； ②沉淀池泥沙：在原料库内北部设置泥沙晾晒场地，沉淀池泥沙采用皮带输送至晾晒场地，晾晒后运送至定期运至卢氏县众成新型材料砖厂作为制砖材料； ③生活垃圾：在厂区设置3个垃圾收集箱，统一收集后定期送往当地垃圾中转站集中处置； ④含油废抹布：含油废抹布混入生活垃圾，定期运送至周边垃圾中转站集中处理； ⑤废机油：在厂区设置一座5m2的危废暂存间，定期交由有资质单位进行处置； 浓缩泥沙经压滤后运送至卢氏县众成新型材料砖厂作为制砖原料综合利用；收集尘作为产品参入石粉产品外售；在厂区内设置一座5m2的危废暂存间，维修及维护产生的废机油定期交由有资质单位进行处置；含油废抹布混入生活垃圾，定期运送至周边垃圾中转站集中处理； 满足环评要求 2.3主要生产设备 经现场核查，项目主要生产设施、设备见下表： 表6 主要生产设施、设备一览表 序 号 设备名称 型号 产能 单位 数量 备注 1 震动给料机 GZG90-140 100 t/h 台 1 产能与环评一致 2 颚式破碎机 DHKS5112 90-110t/h 台 1 产能与环评一致 3 1#震动筛 EZK2160 80--100t/h 台 1 产能与环评一致 4 圆锥破碎机 GPY200 40--80t/h 台 1 产能与环评一致 5 2#振动筛 2YK1860 80--100t/h 台 1 产能与环评一致 6 制砂机 PLS-850 70--90t/h 台 1 产能与环评一致 7 洗砂机 SPD-100 50--60t/h 台 1 产能与环评一致 8 洗砂机（备用） SPD-100 50--60t/h 台 1 / 8 细砂回收机 ZL2×4 60--70t/h 台 1 产能与环评一致 9 浓缩罐 200m3 / 个 1 / 10 板框压滤机 XMZ250/1250-30U 过滤面积250m2 台 2 / 11 装载机 / / 台 2 / 12 袋式除尘器 脉冲式 / 台 1 / 经查阅项目环境影响评价报告表，项目主要生产设施、设备变化情况见下表： 表7 项目主要生产设施、设备变化情况表 序 号 环评批复设备名称 数量 实际建设设备名称 数量 备注 1 震动给料机 1台 震动给料机 1台 与环评一致 2 颚式破碎机 1台 颚式破碎机 1台 与环评一致 3 1#震动筛 1台 1#震动筛 1台 与环评一致 4 圆锥破碎机 1台 圆锥破碎机 1台 与环评一致 5 2#振动筛 1台 2#振动筛 1台 与环评一致 6 制砂机 1台 制砂机 1台 与环评一致 7 打砂机 1台 / / 取消设置 8 洗砂机 1台 洗砂机 2台 一用一备 9 细砂回收机 1台 细砂回收机 1台 与环评一致 10 渣浆泵 3台 渣浆泵 3台 与环评一致 11 装载机 2台 装载机 2台 与环评一致 12 袋式除尘器 1台 袋式除尘器 1台 与环评一致 13 沉淀池 200m3 浓缩罐 1个 企业优化废水处理系统，采用浓缩、沉淀工艺。 14 板框压滤机 2台 综上，项目较环评取消了打砂机设备，经了解，项目建设过程中优化了制砂工艺，取消打砂机后，不影响项目产品及产能，项目取消了废水沉淀池，建设了1个200m3的浓缩罐和2台板框压滤机，优化了废水处理工艺。 2.4公用工程 （1）给排水 给水：项目生活用水由周边村庄拉取，生产用水由厂区自备水井供给，可满足本项目用水需求。 排水：生产废水经收集浓密沉淀后回用于生产系统；生活盥洗废水经生活污水收集池收集后用于厂区洒水抑尘；车辆冲洗废水经车辆冲洗池沉淀后循环使用，本项目废水均不外排。 （2）供电 项目用电由东明镇电网供给，能够满足项目区用电需要。 （3）供暖、制冷 项目供暖、制冷均采用单体式空调。 2.5 劳动定员及工作制度 本项目按年运营300天，一班制，每天工作8小时，共有工作人员10名，均不在厂区食宿。

原辅材料消耗及水平衡： 1、主要原辅材料 本项目主要原料为砂石，原料来自卢氏县河道治理工程中河道疏浚产生的砂石，由自卸汽车运送，供水由厂区自备水井供给，供电由当地电网接入，能够满足项目生产需求。 表8 主要原辅材料消耗用量 原辅材料名称 消耗量 来源 砂石 241300t/a 卢氏县河道治理工程及其他水利工程河道疏浚产生的砂石 水 12156t/a 厂区水井 生活用水 90 从周边村庄拉取 电 3.22×107kw·h/a 当地电网供电 2、水平衡 本项目用水主要为生产用水和职工洗漱用水，验收期间用、排水情况如下： （1）抑尘用水 建设单位在原料堆场布设了喷雾设施，厂区内设置了喷淋设施，厂区道路设置洒水车降尘，以减少项目扬尘影响，项目验收期间洒水量为3.5m3/d，耗水自然蒸发，无废水产生。 （2）生产用水 企业采用水洗工艺进行制砂，验收期间1#、2#振动筛加水量为255.0t/d，制砂机加水量为67 t/d，洗砂机加水量96m3/d，合计总用水量为418.0t/d，项目生产废水经浓缩沉淀后循环使用，加入新水量为45.8t/d，散失及物料带走量为45.8t/d。 （3）车辆冲洗废水 项目验收期间，车辆冲洗用水量为11.2m3/d，补充水量为1.5m3/d，洗车废水经沉淀池收集沉淀后，循环使用。 （4）职工洗漱废水 项目职工总数为10人，职工均来自当地，不在厂区食宿，验收期间，职工洗漱用水量为0.3m3/d，废水产生量为0.24m3/d，废水经收集后，用于厂区洒水抑尘，不外排。 表9 项目全厂用、排水情况一览表 用、排水项 新鲜水量（m3/d） 循环水量（m3/d） 损耗量（m3/d） 废水产生量（m3/d） 排水量（m3/d） 废水去向 生产用水 45.8 418.0 45.8 372.7 0 浓缩沉淀后循环使用 车辆冲洗水 1.50 11.2 1.50 9.70 0 沉淀后循环使用 抑尘水 3.50 0 3.50 0 0 蒸发、逸散 职工洗漱用水 0.30 0 0.06 0.24 0 用于厂区洒水抑尘 合计 51.1 429.2 50.86 382.64 项目水平衡见下图：

主要工艺流程及产物环节（附处理工艺流程图，标出产污节点） 1、主要工艺流程简介 运输汽车将采购的原料运至厂区原料库内，由铲车将原料送入进料口进入颚式破碎机进行一次破碎。 一次破碎后的物料通过皮带输送至1#振动筛进行筛分（两层振动筛，振动筛筛出成品为≤5mm、5～35mm、≥35mm）；35mm以上物料进入圆锥破碎机进行二次破碎，二次破碎后物料返回1#振动筛进行筛分，形成闭路。 一次筛分形成10 至35mm 物料由皮带输送至制砂机进行进一步破碎后进入2#振动筛，2#振动筛为三层，筛出物为≤5mm、5～10mm、10～30mm、≥30mm。5～10mm、10～30mm物料返回制砂机进行破碎，破碎后物料返回2#振动筛进行筛分，形成闭路。2#振动筛筛下物10～30mm 物料直接作为石子成品输送至成品车间。 1#筛分机和2#筛分机筛出≤5mm 物料由皮带输送至洗砂机进行洗砂，经细砂回收机脱水后输送至成品库，为沙子成品。 筛分和洗砂过程加水冲洗。 2、项目工艺流程及产污节点 项目工艺流程及污节点见下图：

环境敏感目标调查及项目投资 1、环境敏感目标调查 根据现场调查，项目验收调查范围内无自然保护区、风景旅游点和文物古迹保护单位等珍贵景观。在对工程特点、厂址周围环境情况分析调查后，结合当地环保要求及功能区划，项目主要环境保护目标见下表。 表10 项目环境敏感目标一览表 环境保护对象 方位 距离（m） 户数/人口 保护级别 高庄村 三组 西北 360 24/92 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 祁寸湾村 西北 600 148/680 洛河干渠 西北 85 / 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准 洛河 东南侧 25 / 洛河河堤 东南侧 15 / / 2、项目投资 本项目投资总概算为200万元，其中环境保护投资总概算35.6万元，项目实际总投资237万元，其中环境保护投资49.4万元，占工程实际总投资的20.8%。 表11 实际环保投资情况说明 环保设施 治理措施 投资金额（万元） 废气治理 对颚式破碎机、圆锥破碎机、制砂机上料口设置集气罩，并配套设置1台袋式除尘器+19米高排气筒。 16.2 原料库及成品库设置雾化喷头；干料皮带设置密闭廊道；厂内运输道路地面硬化；洒水车1台；一套自动车辆冲洗装置。 11.2 原料库及成品库封闭纳入主体工程投资 / 废水治理 自动感应车辆冲洗装置配套1座3m3洗车废水沉淀池； 1座2m3职工洗漱废水收集池；生产废水处理设施：1座6m3泥浆池、1座200m3浓缩池，1座9m3回水池。 13.3 噪声治理 选用低噪声设备， 0.7 颚式破碎机、圆锥破碎机、制砂机、振动筛等高噪声设备采取减震基础纳入设备安装基建投资。 / 固体废物 浓缩泥沙经压滤后运送至卢氏县众成新型材料砖厂作为制砖原料综合利用：2台压滤机。 7.2 收集尘作为产品参入石粉产品外售 / 在厂区内设置一座5m2的危废暂存间，废机油在厂区暂存后，定期委托有资 0.8 厂区设置有3个垃圾桶， 0.1 合计 49.4

工程内容变动情况调查 经调查，项目主体工程建设内容与基本环评一致，项目有部分生产设备和环保设施发生变化，主要变化情况如下： 1、生产设备变化情况调查 经现场调查，项目建设过程中优化了制砂工艺，生产工艺较环评阶段取消了打砂工序，未设置打砂机，取消打砂机后，不影响项目产品及产能，减少了粉尘产生源，不属于环境影响重大变更。 2、废水处理设施变化情况调查 项目环评及批复要求项目在生产车间北侧建设一座200m3混凝土结构三级沉淀池，生产废水排入三级沉淀池内沉淀后循环利用，沉淀污泥经晾晒后外运综合利用。 经现场调查，项目采用浓缩沉淀工艺对废水进行处理，工艺为：筛分和洗砂工艺废水经地沟收集至泥浆池，由泥浆泵输送至200m3浓缩罐，浓缩罐上清液泵送至回水池，回用于生产，浓缩罐底部污泥进入压滤机进行压滤，压滤水返回泥浆池，进入浓缩罐进行处理，生产废水处理后回用于生产，不外排。 生产废水处理设施主要构筑物如下： 表12 企业生产废水处理设施主要构筑物 序号 构筑物名称 规格 结构 备注 1 泥浆池 6m3 混凝土结构 收集废水及均质 2 浓缩罐 200m3 钢结构 废水沉淀、浓缩 3 回水池 9m3 混凝土结构 暂存处理后的清水。 4 压滤机 型号：XMZ250/1250-30U，过滤面积250m2，2台。 / 压滤污泥 项目设计废水处理设施处理规模为60t/h（480t/d），可以满足项目生产废水的处理需求。 项目废水处理设施变化为浓缩、沉淀工艺，减少了占地面积，废水处理系统便于管理，处理效率高，且减少了废水外溢风险，污泥经压滤后减少含水量，相较于污泥晾晒，压滤工艺处理效率高，易于控制污泥的含水率，保持车间内干净整洁，废水处理设施变化后优于原环评要求，不属于重大变更。

表三

主要污染源、污染物处理和排放（附处理流程示意图，标出废水、废气、厂界噪声监测点位） 1、施工期污染防治措施 项目施工期主要污染源包括噪声、大气、水环境、固体废物等，根据建设单位提供资料，项目施工期间采用洒水抑尘、散料苫盖、设置沉淀池、合理安排施工时间等措施，以减轻项目建设期对周边环境的影响，目前项目已建成运行，施工期环境污染已经不存在。 2、运营期污染防治措施 2.1 废气 1、生产车间有组织废气 项目环评及批复要求：项目运营期对颚式破碎机进料口、出料口和圆锥破碎机上部设置集气口，收集的粉尘经袋式除尘器处理后，由19米高排气筒排放，排放速率及浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排气筒为19米时，粉尘排放速率限值为5.42kg/h，排放浓度限值为120mg/m3的要求。 经现场调查，项目生产工艺中筛分和细砂均采用水洗工艺，不产生粉尘，主要产尘点为破碎工段的颚式破碎机、圆锥破碎机和制砂机，企业在颚式破碎机、圆锥破碎机和制砂机上料口设置了集气装置，并配套设置1套袋式除尘器，废气经处理后经19m高排气筒排放。 除尘器设备参数见下表： 表13 生产线除尘器技术参数 排放源 砂石生产线 污染物 粉尘 治理措施 脉冲式袋式除尘器 实测排放风量m3/h（均值） 9.55×103 实测粉尘排放浓度mg/m3 5.5 实测排放速率kg/h 0.053 排放方式 有组织 排气筒参数 高度m 19 出口内径m 0.5 个数 1 根据验收监测报告，项目砂石生产线除尘器实测排放浓度均值为5.5mg/m3，平均排放速率为0.053kg/h；排放浓度及速率均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排气筒为19米时，粉尘排放速率限值为5.42kg/h，排放浓度限值为120mg/m3的要求，同时满足《河南省建筑石料、石材矿绿色矿山建设规范》（DB41/T1665-2018）颗粒物排放浓度限值10mg/m3的要求。 2、无组织粉尘 项目环评及批复要求无组织废气污染防治措施为：①原料车间：设置封闭式原料库，内部进行硬化，顶部设置洒水喷头，给料口处设置三面彩钢板围挡及1个雾化喷头，原料装卸过程中尽量减少装卸落差；②生产车间：全封闭车间+车间硬化；生产车间顶部设置3个洒水喷头；给料机出口皮带落点处设置一个雾化喷头。③皮带运输：对鄂破至1#筛分机连接皮带（输送为干料）设置密闭廊道，同时在成品输送皮带末端落料点设置洒水喷头，减少落料扬尘。④成品车间：全封闭车间+车间硬化；成品车间顶部设置6个洒水喷头，成品装卸在车间内进行，过程中尽量减少装卸落差。⑤车辆运输：厂区道路硬化，洒水抑尘，厂区进、出口处设置车辆冲洗装置。项目运行期无组织粉尘排放满足《大气综合排放标准》（GB16297-1996）无组织厂界外最高浓度≤1.0mg/m3的要求。 经现场调查，企业原料库设置在车间东部，占地面积1200 m2，采用全封闭厂房，地面进行了硬化，给料口设置了围挡和雾炮，原料库设置了雾化喷头，能够覆盖全场；企业生产线设置在车间中部，占地面积900m2，采用全封闭厂房，地面进行了硬化；企业细砂成品库设置在车间西部，占地面积2700m2，石子成品库设置车间东部北侧，占地面积960m2，采用全封闭厂房，地面进行了硬化，成品的车间内部装车，因企业细砂采用水洗工艺，成品为湿料，细砂成品库无粉尘产生点，无需设置洒水装置。石子成品库设置了雾化喷头，能够覆盖全库；厂内运输道路地面进行了硬化，设置有道路洒水车，定期洒水，厂区出入口设置了一套自动车辆冲洗装置。 表14 企业无组织粉尘防治措施落实情况表 序号 环评要求 企业实施情况 落实情况 1 原料库：地面硬化+密闭厂房+4个洒水喷头，给料口处设置三面彩钢板围挡及1个雾化喷头，减小物料装卸落差。 企业原料库设置在车间东部南侧，占地面积1200 m2，采用全封闭厂房，地面进行了硬化，给料口设置了围挡和雾炮，原料库设置了雾化喷头，能够覆盖全场。 满足环评要求 2 生产车间：全封闭车间+车间内部硬化+3个洒水喷头，给料机出口皮带落点处设置一个雾化喷头。 企业生产线设置在车间中部，占地面积900 m2，采用全封闭厂房，地面进行了硬化。 满足环评要求 3 成品库：地面硬化+密闭厂房+6个洒水喷头，成品装卸在车间内进行，过程中尽量减少装卸落差。 企业细砂成品库设置在车间西部，占地面积2700m2，石子成品库设置车间东部北侧，占地面积960m2，采用全封闭厂房，地面进行了硬化，成品的车间内部装车，因企业细砂采用水洗工艺，成品为湿料，细砂成品库无粉尘产生点，无需设置洒水装置。石子成品库设置了雾化喷头，能够覆盖全库。 满足环保要求 4 皮带输送：鄂破至1#筛分机连接皮带（输送为干料）设置密闭廊道，同时在成品输送皮带末端落料点设置洒水喷头，减少落料扬尘。 企业输送干料皮带设置密闭廊道，成品为湿料，输送皮带末端落料点无需设置洒水装置。 满足环保要求 5 车辆运输：场内道路地面硬化，洒水抑尘，厂区出入口设置一套车辆冲洗装置。 厂内运输道路地面进行了硬化，设置有道路洒水车，定期洒水，厂区出入口设置了一套自动车辆冲洗装置。 满足环评要求 根据验收监测结果统计分析，项目厂界颗粒物无组织排放最大浓度为0.352mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织厂界外最高浓度≤1.0mg/m3的要求，颗粒物无组织排放监控点与参考点最大浓度差为0.139mg/m3，满足《河南省建筑石料、石材矿绿色矿山建设规范》（DB41/T1665-2018）颗粒物无组织排放监控点与参考点浓度差0.5mg/m3的要求，能够达标排放，企业采取的无组织粉尘防治措施有效可行。 2.2 废水 项目环评及批复要求：项目在厂区入门口设置3m3的洗车废水收集池，用于收集本项目车辆冲洗废水，洗车废水经沉淀后循环利用，不外排。项目产生的生产废水最终排入生产车间北侧200m3的三级沉淀池内，沉淀后循环利用，厂区工作人员生活盥洗废水经收集后，用于厂区洒水抑尘。项目各类废水均能得到有效处置，不外排。 经现场调查，企业在厂区出入口设置了1套自动感应车辆冲洗装置，并配套了1座3m3洗车废水沉淀池，洗车废水经沉淀后循环使用，不外排；职工洗漱废水经2m3收集池收集后，用于厂区洒水抑尘，不外排。 企业生产采用水洗工艺，筛分和洗砂工艺均加水，总用水量为418.0t/d，废水产生量为372.2 t/d，企业采用浓缩沉淀工艺对废水进行处理，工艺为：筛分和洗砂工艺废水经地沟收集至泥浆池，由泥浆泵输送至200m3浓缩罐，浓缩罐上清液泵送至回水池，回用于生产，浓缩罐底部污泥进入压滤机进行压滤，压滤水返回泥浆池，进入浓缩罐进行处理，生产废水处理后回用于生产，不外排。 生产废水处理设施主要构筑物如下： 表15 企业生产废水处理设施主要构筑物 序号 构筑物名称 规格 结构 备注 1 泥浆池 6m3 混凝土结构 收集废水及均质 2 浓缩罐 200m3 钢结构 废水沉淀、浓缩 3 回水池 9m3 混凝土结构 暂存处理后的清水。 4 压滤机 型号：XMZ250/1250-30U，过滤面积250m2，2台。 / 压滤污泥 项目设计废水处理设施处理规模为60t/h（480t/d），可以满足项目生产废水的处理需求。 项目废水处理设施变化为浓缩、沉淀工艺，减少了占地面积，便于管理，废水处理设施变化后优于原环评要求，措施满足环评及批复要求。 2.3 噪声 项目环评及批复要求：破碎机、振动筛、风机等产生噪声设备采取减震、隔声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 经调查，项目在设备选取时考虑了噪声影响，选用了低噪声设备，设备均布置在封闭车间内隔声，对颚式破碎机、圆锥破碎机、制砂机、振动筛等高噪声设备采取减震基础措施，满足环评要求。 根据本次验收监测数据，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求，经调查，项目在验收期间未发生噪声扰民现象。 2.4 固体废物 项目环评及批复要求：做好固体废物处置和综合利用，项目运营期除尘器收集尘与经过晾晒的沉淀池泥沙定期外运至卢氏县众成新型材料砖厂作为制砖原料综合利用，项目运营期间产生的生活垃圾收集后定期运送至周边垃圾中转站集中处理，项目常规检修产生的含油废抹布不按照危险废物管理，混入生活垃圾，定期清运，项目在厂区设置一座5m2的危废暂存间，项目设备维修及维护产生的废机油在危废暂存间暂存后，定期交由有资质单位进行处置。 经调查，项目洗砂工艺产生泥沙，企业洗砂废水经浓缩+压滤后，形成废泥沙，产生量为588t/a，含水率约20%，为一般工业固体废物，运送至卢氏县众成新型材料砖厂作为制砖材料综合利用；企业除尘器除尘灰产生量为39.5t/a，为超细粒径石粉，参入石粉产品外售；项目检修期间产生的含油废抹布约0.002t/a，按照《国家危废名录》（2016年版）规定不按危险废物管理，混入生活垃圾，定期运送至周边垃圾中转站集中处理。检修期间产生的废机油量为0.1t/a，为危险废物，企业在生产车间南侧设置了一处危险废物暂存间，占地面积5m2，委托有资质单位定期运走处置；企业在厂区设置了生活垃圾箱，生活垃圾经收集后定期运送至周边垃圾中转站集中处理。 项目固体废物处置方式见下表： 表16 项目固体废物处置方式见下表 序号 种类 性质 环评要求处置方式 验收阶段处置方式 是否满足环评要求 1 压滤泥沙 一般 固废 经晾晒后运送至卢氏县众成新型材料砖厂作为制砖原料综合利用。 经浓缩+压滤后运送至卢氏县众成新型材料砖厂作为制砖原料综合利用。 满足 2 收集尘 一般 固废 运送至卢氏县众成新型材料砖厂作为制砖原料综合利用。 参入石粉产品外售 收集尘为超细粒径石粉，满足产品相关要求，可作为产品外售，满足环保要求。 3 废机油量 危险 废物 在厂区设置一座5m2的危废暂存间，定期交由有资质单位进行处置。 在厂区设置一座5m2的危废暂存间，定期交由有资质单位进行处置。 满足 4 含油废抹布 危险 废物 混入生活垃圾，定期清运 按照《国家危废名录》（2016年版）规定不按危险废物管理，混入生活垃圾，定期运送至周边垃圾中转站集中处理。 满足 5 生活垃圾 生活 垃圾 收集后定期运送至周边垃圾中转站集中处理 收集后定期运送至周边垃圾中转站集中处理 满足 3、环保设施“三同时”落实情况 本项目污染防治措施与环评对比变化情况及“三同时”落实情况见下表： 表17 项目环境保护“三同时”落实情况一览表 类别 污染物 环评要求治理措施 实际治理或处置措施 落实情况 废气 生产车间有组织废气 设置一台袋式除尘器，设计风机风量不小于5000m3/h，颚破机和圆锥破碎机产生的粉尘经收集处理后由1 根19m 高排气筒排出。 企业在颚式破碎机、圆锥破碎机和制砂机上料口设置了集气装置，并配套设置1套袋式除尘器，实测风量9550m3/h，废气经处理后经19m高排气筒排放。 满足要求 无组织粉尘 原料库：地面硬化+密闭厂房+4个洒水喷头，给料口处设置三面彩钢板围挡及1个雾化喷头，减小物料装卸落差。 企业原料库设置在车间东部南侧，占地面积1200 m2，采用全封闭厂房，地面进行了硬化，给料口设置了围挡和雾炮，原料库设置了雾化喷头，能够覆盖全场。 满足环评要求 生产车间：全封闭车间+车间内部硬化+3个洒水喷头，给料机出口皮带落点处设置一个雾化喷头。 企业生产线设置在车间中部，占地面积900 m2，采用全封闭厂房，地面进行了硬化。 满足环评要求 成品库：地面硬化+密闭厂房+6个洒水喷头，成品装卸在车间内进行，过程中尽量减少装卸落差。 企业细砂成品库设置在车间西部，占地面积2700m2，石子成品库设置车间东部北侧，占地面积960m2，采用全封闭厂房，地面进行了硬化，成品的车间内部装车，因企业细砂采用水洗工艺，成品为湿料，细砂成品库无粉尘产生点，无需设置洒水装置。石子成品库设置了雾化喷头，能够覆盖全库。 满足环保要求 皮带输送：鄂破至1#筛分机连接皮带（输送为干料）设置密闭廊道，同时在成品输送皮带末端落料点设置洒水喷头，减少落料扬尘。 企业输送干料皮带设置密闭廊道，成品为湿料，输送皮带末端落料点无需设置洒水装置。 满足环保要求 车辆运输：场内道路地面硬化，洒水抑尘，厂区出入口设置一套车辆冲洗装置。 厂内运输道路地面进行了硬化，设置有道路洒水车，定期洒水，厂区出入口设置了一套自动车辆冲洗装置。 满足环评要求 废水 生产废水 生产车间地面硬化，在洗砂区设置30m3容积的收集池，在生产车间北侧设置1座200m3三格式沉淀池。 企业采用浓缩沉淀工艺对废水进行处理，工艺为：筛分和洗砂工艺废水经地沟收集至泥浆池，由泥浆泵输送至200m3浓缩罐，浓缩罐上清液泵送至回水池，回用于生产，浓缩罐底部污泥进入压滤机进行压滤，压滤水返回泥浆池，进入浓缩罐进行处理，生产废水处理后回用于生产，不外排。 优于环评要求 车辆冲洗废水 在厂区入门口处设置3m3的洗车废水收集池，收集池采用混凝土结构，车辆冲洗水循环使用。 企业在厂区出入口设置了1套自动感应车辆冲洗装置，并配套了1座3m3洗车废水沉淀池，洗车废水经沉淀后循环使用，不外排。 满足环评要求 渗滤水 在原料库北部和成品库设置导流槽，将渗滤水导入生产车间北部沉淀池，经沉淀池沉淀处理后回用于生产系统。 企业成品车间均进行了硬化，石粉成品为湿料，底部少量渗水，进入废水处理系统泥浆池内。 满足环评要求 生活污水 在办公区设置一座1.0m3生活污水收集池，生活污水经收集后，用于厂区洒水抑尘，不外排。 职工洗漱废水经2m3收集池收集后，用于厂区洒水抑尘，不外排。 满足环评要求 噪声 Leq 设备减振基础、建筑隔声等降噪措施 选用低噪声设备，设备均布置在封闭车间内隔声，对颚式破碎机、圆锥破碎机、制砂机、振动筛等高噪声设备采取减震基础措施。 满足环评要求 固废 压滤泥沙 经晾晒后运送至卢氏县众成新型材料砖厂作为制砖原料综合利用。 经浓缩+压滤后运送至卢氏县众成新型材料砖厂作为制砖原料综合利用。 满足环评要求 收集尘 运送至卢氏县众成新型材料砖厂作为制砖原料综合利用。 参入石粉产品外售，收集尘为超细粒径石粉，满足产品相关要求，可作为产品外售。 满足环保要求 废机油 在厂区设置一座5m2的危废暂存间，定期交由有资质单位进行处置。 在厂区设置一座5m2的危废暂存间，定期交由有资质单位进行处置。 满足环评要求 含油废抹布 混入生活垃圾，定期清运 按照《国家危废名录》（2016年版）规定不按危险废物管理，混入生活垃圾，定期运送至周边垃圾中转站集中处理。 满足环评要求 生活垃圾 收集后定期运送至周边垃圾中转站集中处理 收集后定期运送至周边垃圾中转站集中处理。 满足环评要求 4、小结 根据现场调查，项目验收期间，对废水、废气、噪声、固废等均采取了有效的污染防治措施，各主要环境保护措施满足环评及批复要求，根据验收监测结果，本项目各污染物达标排放，各敏感点环境质量现状满足相应标准限值，同时，根据对项目附近村民及当地环保部门的调查，项目在试运行期间未发生环境污染事件，试运行期间环境保护措施可行。 5、存在的问题及建议 根据现场调查的情况可知，本项目各项环境保护措施满足项目环评、批复及现行环保要求，且运行效果较好，各项污染物均实现了达标排放，调查中未发现大的环境问题。 针对本次验收调查情况，提出以下要求： （1）厂区道路做到及时洒水降尘，最大程度地降低扬尘影响； （2）加强环境管理，对各种污染治理设施定期维护，确保正常运行。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定 1、项目环评报告的主要结论与建议 一 评价结论 1.1 本项目符合产业政策 本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类项目，为允许类，且本项目所用设备及工艺无淘汰落后设备及工艺，符合当前国家产业政策，项目已于2017年9月4日在卢氏县发展和改革委员会备案，项目代码为：2017-411224-41-03-019562。 1.2 本项目选址可行 本项目场址位于卢氏县东明镇火炎村。本项目占地面积为10567平方米，根据卢氏县发展和改革委员会的备案材料以及卢氏县住房和城乡规划建设局开具的证明材料、卢氏县国土资源局开具的证明材料，本项目用地性质为建设用地，项目占地符合相关土地政策和规划要求，项目南侧距洛河堤岸15m，不在河道管理范围内，项目运营期间废水不外排，满足河道管理要求。 项目厂区平面布置呈东西向分布，原料库位于厂区东侧，占地面积2700m2，生产车间位于厂区中部，占地面积1125m2，成品库位于厂区西侧，占地面积2700m2，项目各车间及库房分布均匀，位置合理。办公生活区位于厂区西侧，位于常年主导风向东北风侧风向，平面布局合理。 1.3环境质量现状分析结论 本次评价选择卢氏县环境监测站发布的卢氏县2017年连续1年环境空气质量监测数据作为区域基本污染物环境质量现状数据，根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）要求，区域环境空气质量按照HJ663中各评价项目的年评价指标进行判定，年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24小时或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标，项目区域环境空气PM10年均浓度和第95百分位数浓度不达标、PM2.5年均浓度和第95百分位数浓度不达标，项目区属不达标区。 现《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（国发[2018]22号）、《河南省2018年大气污染防治攻坚战实施方案》正在实施，三门峡市发布实施了《三门峡市2018年大气污染防治攻坚战实施方案》（三环攻坚办[2018]9号），卢氏县发布实施了《卢氏县2018年大气污染防治攻坚战实施方案》，综合整治工作结束后，区域环境空气质量将逐步得到改善。 地表水质量现状：本次评价引用卢氏县环境监测站2017年3月份对卢氏县洛河大桥监测断面的水质监测数据进行分析，根据监测结果，洛河大桥监测断面各项监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。 声环境质量：为了解项目周边声环境质量现状，建设单位委托河南博睿诚城检测服务有限公司对项目声环境状况进行了监测，监测时间为2018年12月13日至14日，根据监测结果，项目区域能够达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 1.4 环境影响评价结论 （1）大气环境影响评价结论 项目运营期无组织废气产生源主要为原料车间、成品车间物料堆放、装卸过程及生产车间集气罩未收集到的粉尘等，本次环评建议建设单位设置密闭硬化车间、雾化降尘喷头、减小物料装卸落差、定期对车间粉尘洒水抑尘、清扫，采取以上措施后，项目无组织粉尘排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织厂界外最高浓度≤1.0mg/m3的要求。 项目营运期有组织粉尘主要来自颚式破碎机破碎过程产生的粉尘（项目制砂机、筛分机、轮斗洗砂机均为水洗工艺，无粉尘产生），环评建议对颚式破碎机和圆锥破碎机进行封闭，并在颚式破碎机进料口、出料口和圆锥破碎机上部设置集气口，收集的粉尘经袋式除尘器处理后由19m 高排气筒排放，排放速率及排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排气筒高度为19米时，粉尘排放速率限值为5.42kg/h，排放浓度限值为120mg/m3的要求。 （2）水环境影响评价结论 项目在厂区入门口设置3m3的洗车废水收集池，用于收集本项目车辆冲洗废水，洗车废水经沉淀后循环利用，不外排。项目产生的生产废水最终排入生产车间北侧200m3的三级沉淀池内，沉淀后循环利用，厂区工作人员生活盥洗废水经收集后，用于厂区洒水抑尘。项目各类废水均能得到有效处置，不外排。 （3）声环境影响评价结论 项目运行期间主要噪声源为破碎机、振动筛、风机等设备噪声，通过基础减震等措施降低噪声源，运输车辆保持低速行驶，禁止鸣笛，通过距离衰减后，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 （4）固体废物影响评价结论 项目运营期除尘器收集尘与经过晾晒的沉淀池泥沙定期外运至卢氏县众成新型材料砖厂作为制砖原料综合利用，项目运营期间产生的生活垃圾收集后定期运送至周边垃圾中转站集中处理，项目常规检修产生的含油废抹布不按照危险废物管理，混入生活垃圾，定期清运，项目在厂区设置一座5m2的危废暂存间，项目设备维修及维护产生的废机油在危废暂存间暂存后，定期交由有资质单位进行处置。 项目固体废物均能得到合理有效的处置，对周边环境影响较小。 1.5 总量控制指标 本项目废水均不外排，不设水污染物总量控制指标，项目外排废气污染物主要是生产车间废气和厂区无组织粉尘，主要污染物为PM10和TSP，评价建议新增总量控制指标为PM10：0.4t/a。 二 建议 1、建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理规定，建立健全各项环保规章制度，严格执行环保“三同时”制度。 2、严格落实评价提出的污染物治理措施，将项目污染物对周围环境的影响降至最低，减少无组织粉尘对周围环境的影响。 3、加强职工安全生产教育，设置必要的安全标志和防护措施，做到安全生产。 4、加强厂区环保管理，注意在设备检修时减少污染物的排放；定期对高噪声设备进行检修，确保各设备正常运行。 三 评价总结论 综上所述，本项目符合国家产业政策，厂址选择合理，在项目充分落实评价提出的各项污染防治措施和建议的基础上，项目产生的污染物均能达标排放或合理处置，满足环保要求，对附近敏感点影响较小。因此，从环保角度分析，本项目建设是可行的。 2、审批部门审批决定 一、你单位应向社会公众主动公开经批准的《报告表》，并接收相关方的垂询； 二、你单位应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，各项目环境保护与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。 （一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设施符合环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施。 （二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设和运营过程产生的废水、废气、固体废物、噪声和生态环境等污染采取相应的防治措施。 （三）项目施工及运营过程中，外排污染物应满足以下要求： 1、落实大气污染防治措施。项目运营期无组织粉尘排放满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）无组织厂界外最高浓度≤1.0mg/m3的要求。项目运营期应对颚式破碎机进料口、出料口和圆锥破碎机上部设置集气口，收集的粉尘经袋式除尘器处理后由19m高排气筒排放，排放速率及排放浓度应满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排气筒高度为19米时，粉尘排放速率限值为5.42kg/h，排放浓度限值为120mg/m3的要求。 2、落实水环境保护措施。项目在厂区入门口设置3m3的洗车废水收集池，用于收集本项目车辆冲洗废水，洗车废水经沉淀后循环利用，不外排。项目产生的成产废水最终排入生产车间北侧200m3的三级沉淀池内，沉淀后循环利用。厂区工作人员生活盥洗废水经收集后，用于厂区洒水抑尘。 3、落实噪声污染防治措施。项目运行期间厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 4、做好固体废物处置和综合利用。项目运营期除尘器收集尘与经过晾晒的沉淀池泥沙定期外运至卢氏县众成新型材料桩长作为制砖原料综合利用，项目运营期间产生的生活垃圾收集后定期运送至周边垃圾中转站集中处理。项目在厂区设置1座5m2的危废暂存间，项目设备维修及维护产生分废机油在危废暂存间暂存后，定期交由有资质单位进行处置。 （四）如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你单位应按新的排放标准执行。 四、加强事故环境风险防范，落实各项风险防范措施。 3、审批意见落实情况 审批意见落实情况详见下表18。 表18 审批意见落实情况 项目 序号 审批意见 实际建设内容 落实 情况 环评批复要求 1 落实大气污染防治措施。项目运营期无组织粉尘排放满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）无组织厂界外最高浓度≤1.0mg/m3的要求。项目运营期应对颚式破碎机进料口、出料口和圆锥破碎机上部设置集气口，收集的粉尘经袋式除尘器处理后由19m高排气筒排放，排放速率及排放浓度应满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排气筒高度为19米时，粉尘排放速率限值为5.42kg/h，排放浓度限值为120mg/m3的要求。 企业在颚式破碎机、圆锥破碎机和制砂机上料口设置了集气装置，并配套设置1套袋式除尘器，实测风量9550m3/h，废气经处理后经19m高排气筒排放。根据验收监测报告，项目生产车间袋式除尘器出口实测排放浓度为5.5mg/m3，平均排放速率为0.053kg/h，排放浓度和速率均满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排气筒高度为19米时，粉尘排放速率限值为5.42kg/h，排放浓度限值为120mg/m3的要求，同时满足《河南省建筑石料、石材矿绿色矿山建设规范》（DB41/T1665-2018）颗粒物有组织排放浓度10mg/m3的要求。 企业原料库采用全封闭厂房，设置硬质推拉门，生产期间关闭，地面进行了硬化，给料口设置围挡和雾炮，原料库设置了雾化喷头，能够覆盖全场。企业生产线设置在车间中部，采用全封闭厂房，设置硬质推拉门，地面进行了硬化。 企业细砂成品库设置在车间西部，石子成品库设置车间东部北侧，采用全封闭厂房，地面进行了硬化，成品的车间内部装车，石子成品库设置了雾化喷头，能够覆盖全库。 项目验收期间厂界颗粒物无组织排放最大浓度为0.352mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织厂界外最高浓度≤1.0mg/m3的要求，颗粒物无组织排放监控点与参考点最大浓度差为0.139mg/m3，满足《河南省建筑石料、石材矿绿色矿山建设规范》（DB41/T1665-2018）颗粒物无组织排放监控点与参考点浓度差0.5mg/m3的要求。 已落实 2 落实水环境保护措施。项目在厂区入门口设置3m3的洗车废水收集池，用于收集本项目车辆冲洗废水，洗车废水经沉淀后循环利用，不外排。项目产生的成产废水最终排入生产车间北侧200m3的三级沉淀池内，沉淀后循环利用。厂区工作人员生活盥洗废水经收集后，用于厂区洒水抑尘。 企业在厂区出入口设置了1套自动感应车辆冲洗装置，并配套了1座3m3洗车废水沉淀池，洗车废水经沉淀后循环使用，不外排；职工洗漱废水经2m3收集池收集后，用于厂区洒水抑尘，不外排。 已落实 企业采用浓缩沉淀工艺对废水进行处理，工艺为：筛分和洗砂工艺废水经地沟收集至泥浆池，由泥浆泵输送至200m3浓缩罐，浓缩罐上清液泵送至回水池，回用于生产，浓缩罐底部污泥进入压滤机进行压滤，压滤水返回泥浆池，进入浓缩罐进行处理，生产废水处理后回用于生产，不外排。 满足环保要求 3 落实噪声污染防治措施。项目运行期间厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 企业选用低噪声设备，设备均布置在封闭车间内隔声，对颚式破碎机、圆锥破碎机、制砂机、振动筛等高噪声设备采取减震基础措施。项目验收期间厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 已落实 4 做好固体废物处置和综合利用。项目运营期除尘器收集尘与经过晾晒的沉淀池泥沙定期外运至卢氏县众成新型材料桩长作为制砖原料综合利用，项目运营期间产生的生活垃圾收集后定期运送至周边垃圾中转站集中处理。项目在厂区设置1座5m2的危废暂存间，项目设备维修及维护产生分废机油在危废暂存间暂存后，定期交由有资质单位进行处置。 浓缩泥沙经压滤后运送至卢氏县众成新型材料砖厂作为制砖原料综合利用；收集尘作为产品参入石粉产品外售；在厂区内设置一座5m2的危废暂存间，维修及维护产生的废机油定期交由有资质单位进行处置。 已落实 6 如果今后国家或我省颁布污染物排放限值的新标准，届时你单位应按新的排放标准执行。 河南省质量技术监督局发布了《河南省建筑石料、石材矿绿色矿山建设规范》（DB41/T1665-2018），项目生产车间有组织废气排放和厂区无组织颗粒物排放均满足《河南省建筑石料、石材矿绿色矿山建设规范》（DB41/T1665-2018）要求。 已落实 7 加强事故环境风险防范，落实各项风险防范措施。 企业按要求组织编制了《卢氏县广进砂石有限公司突发环境事件应急预案》，并于2020年6月20日以“卢广进字[2020]3号”文件发布实施。 已落实

表五

验收监测分析质量控制及质量保证 卢氏县广进砂石有限公司委托河南康纯检测技术有限公司对本项目进行了环保验收监测，河南康纯检测技术有限公司在本次检测中采取了以下检测分析质量控制和质量保证措施： （1）检测采样及样品分析均严格按照国家检测技术规范要求进行。 （2）检测分析方法采用国家颁布的标准分析方法，检测人员经考核并持有合格证书，所有检测仪器经计量部门检定/校核并在有效期内。 （3）检测仪器符合国家有关标准和技术要求，分析过程严格按照检测技术规范以及国家检测标准进行。 （4）检测数据严格实行三级审核制度。

表六

验收监测内容 1、检测点位、项目及频次 1.1废气 （1）废气排放检测点位、项目及频次 表19 除尘器废气检测情况一览表 检测位置 检测内容 检测频次 生产车间袋式除尘器出口 废气流量等烟气状态参数；颗粒物 连续监测2天，每天3次 表20 无组织废气检测情况一览表 检测位置 检测内容 检测频次 厂区上风向设置1个监测点，下风向设置3个监测点。 颗粒物 连续监测2天，每天4次 1.2噪声检测点位、项目及频次 表21 噪声检测点位、项目及频次 检测位置 检测内容 检测频次 东西南北厂界各布设1个检测点位 连续等效A声级，Leq(A) 检测2天，昼夜各检测1次 2、检测分析方法 检测分析方法见下表： 表22 检测分析方法一览表 检测 类别 检测 项目 检测标准（方法） 检测仪器 检出限 有组织 废气 颗粒物 固定污染源排气 低浓度颗粒物的测定 重量法HJ836-2017 电子天平 MS105DU KCYQ-029-2 1.0mg/m3 无组织 废气 颗粒物 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法GB/T 15432-1995及其修改单 电子天平 MS105DU KCYQ-029-2 0.001mg/m3 噪声 等效 声级 《工业企业厂界环境噪声排放标准》声级计法GB 12348-2008 多功能声级计 AWA5688 KCYQ-047-3 / 3、环境监测点位示意图 环境监测点位见附图。

表七

验收监测期间生产工况记录： 在验收监测期间，调查该企业生产情况，检查生产工矿是否达到国家对竣工环境保护验收监测时生产工况的有关要求，主要环保设施是否按照设计要求建设，是否能够正常运行，项目设计规模为年产24万吨机制砂，项目验收期间，生产产品为石子和细砂，验收监测期间生产规模见下表： 表23 验收监测期间生产负荷工况一览表 监测日期 主要生产工况（套/d） 产品 实际生产规模 （t/d） 设计生产规模（t/d） 负荷率（%） 备注 2020年6月20日 石子 474 480 98.5 要求生产负荷75%以上 细砂 316 320 98.8 2020年6月21日 石子 466 480 97.1 细砂 311 320 97.2 工况分析: （1）验收监测期间，项目生产负荷为97.1%～98.8%之间，生产工况稳定，满足监测期间生产负荷达到额 定生产负荷75%以上的要求。 （2）监测期间，本项目生产设备正常运转，环境保护设施均正常运行，生产负荷满足项目竣工环保验收监测工况条件。

验收监测结果： 1、废气排放监测结果及分析 1.1 有组织废气检测结果 （1）生产车间有组织废气监测结果 建设单位委托河南康纯检测技术有限公司于2020年6月20至21日对项目生产车间袋式除尘器排气筒出口进行连续两天的监测，监测因子为颗粒物以及废气流量等参数，监测结果见下表： 表24 生产车间有组织排放废气监测结果表 采样点位 采样时间 频次 废气流量 (标m3/h) 颗粒物 浓度 (mg/m3) 颗粒物 排放速率 （kg/h） 生产车间袋式除尘器出口 2020.6.20 1 9.56×103 5.4 0.052 2 9.48×103 6.2 0.059 3 9.63×103 5.1 0.049 均值 9.56×103 5.6 0.053 2020.6.21 1 9.51×103 5.8 0.055 2 9.54×103 5.1 0.049 3 9.59×103 5.3 0.051 均值 9.55×103 5.4 0.052 根据验收监测报告，项目生产车间袋式除尘器出口实测排放浓度为5.5mg/m3，平均排放速率为0.053kg/h，生产车间袋式除尘器排放浓度和速率均满足《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排气筒高度为19米时，粉尘排放速率限值为5.42kg/h，排放浓度限值为120mg/m3的要求，同时满足《河南省建筑石料、石材矿绿色矿山建设规范》（DB41/T1665-2018）颗粒物有组织排放浓度10mg/m3的要求。 1.2 无组织废气检测结果 建设单位委托河南康纯检测技术有限公司于2020年6月20至21日对项目厂界进行连续两天的监测，监测因子为颗粒物，监测结果见下表： 表25 颗粒物无组织排放监测结果一览表 采样时间 采样点位 频次 颗粒物（mg/m3） 监控点与参考点浓度差（mg/m3） 2020.6.20 第一次 上风向1# 0.186 / 下风向2# 0.298 0.112 下风向3# 0.315 0.129 下风向4# 0.304 0.118 第二次 上风向1# 0.204 / 下风向2# 0.318 0.114 下风向3# 0.335 0.131 下风向4# 0.341 0.137 第三次 上风向1# 0.209 / 下风向2# 0.326 0.117 下风向3# 0.334 0.125 下风向4# 0.342 0.133 第四次 上风向1# 0.213 / 下风向2# 0.348 0.135 下风向3# 0.335 0.122 下风向4# 0.352 0.139 2020.6.21 第一次 上风向1# 0.204 / 下风向2# 0.304 0.100 下风向3# 0.316 0.112 下风向4# 0.311 0.107 第二次 上风向1# 0.208 / 下风向2# 0.329 0.121 下风向3# 0.336 0.128 下风向4# 0.318 0.110 第三次 上风向1# 0.211 / 下风向2# 0.337 0.126 下风向3# 0.329 0.118 下风向4# 0.317 0.106 第四次 上风向1# 0.218 / 下风向2# 0.336 0.118 下风向3# 0.343 0.125 下风向4# 0.348 0.130 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准 1.0 / 《河南省建筑石料、石材矿绿色矿山建设规范》（DB41/T1665-2018） / 0.5 达 标 达标 达标 项目验收期间厂界颗粒物无组织排放最大浓度为0.352mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织厂界外最高浓度≤1.0mg/m3的要求，颗粒物无组织排放监控点与参考点最大浓度差为0.139mg/m3，满足《河南省建筑石料、石材矿绿色矿山建设规范》（DB41/T1665-2018）颗粒物无组织排放监控点与参考点浓度差0.5mg/m3的要求。 1.3厂界噪声检测结果 建设单位委托河南康纯检测技术有限公司于2020年6月20至21日连续两天对项目厂界噪声进行了监测，监测结果见下表： 表26 厂界噪声检测结果 单位：dB（A） 检测点位 2020.6.20 2020.6.21 执行标准及标准值 达标情况 昼间 夜间 昼间 夜间 东厂界 55 44 56 43 GB12348-2008 2类区 昼间：≤60 夜间：≤50 达标 南厂界 56 43 55 44 达标 西厂界 54 43 56 42 达标 北厂界 55 44 54 43 达标 企业夜间不生产，由上表可知，项目验收期间厂界昼间噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 3、总量控制调查 3.1总量控制指标 根据项目环评，项目污染物排放总量控制建议指标为：粉尘0.4t/a。 3.2项目污染物排放总量核算 项目生产车间设置1台袋式除尘器，生产线粉尘经收集处理后通过19m高排气筒排放，根据验收监测报告，生产车间袋式除尘器平均排放速率为0.053kg/h，项目工作制度实行1班制，每班工作8小时，年有效工作时间300天。 经核算，项目粉尘排放量为0.127t/a，满足环评建议的粉尘总量控制0.4t/a的要求。

表八

环境管理与监测情况调查： 1、调查目的 调查的目的是了解本项目在建设和生产过程中污染防治设施的建设情况、环境管理机构及环境监测计划的制定与实施情况，并提出合理化建议。 2、环境管理情况 2.1环境管理机构设置情况 项目环境管理由厂长负总责，由一名副厂长具体主抓环境保护工作。主要的环保目标任务由厂长亲自负责，明确企业环境保护规划和年度计划，确保各项环保措施、环保制度及环保目标的落实。 项目设置了1名专职环境管理工作人员，全面负责日常环保管理工作，严格履行环保职责。负责与当地环保管理部门联系，监督、检查环保设施的运行情况和环保制度的执行情况，与当地环保部门及其授权的监测部门保持密切联系，直接监管污染物的排放情况，对违规、超标排放及污染事故、纠纷进行处理。 2.2运营期环境管理职责 项目制定了运营期环境管理职责，具体为： （1）专职环境管理工作人员具体负责其附属环保设备的运转和维护，确保其正常运转和达标排放，充分发挥其作用：配合地方环保部门监测部门进行日常环境监测，记录并及时上报污染源及环保措施运转状态。 （2）以《中华人民共和国环境保护法》及相关环保法律、法规为依据，通过对项目前后的环境审核，设定环境方针，建立环境目标和指标，设计环境方案，以达到“清洁生产”的良好效果。 （3）制定并实施了以下制度：① 内部环境审核制度 ② 清洁生产教育及培训制度 ③ 建立环境目标和确定指标制度 ④内部环境管理监督、检查制度。 2.3环境管理建议 根据调查情况，卢氏县广进砂石有限公司制定有环境管理制度，形成了完善的环境管理体系，能够及时发现和解决生产过程中出现的环境问题；环保设施正常运行，调查中未发现大的环境管理问题，根据本次验收调查情况，对项目环境管理提出以下建议： （1）完善环保设施运行记录及管理； （2）生产阶段应加强环保设备运行检查和维护，务必达产达标，减少排污，确保污染防治设施正常运行； （3）做到环保制度上墙。 3、环境监测计划 项目建设单位根据项目产排污特点，结合工程周围环境实际情况，制定了项目营运期环境监测计划，环境监测由分管环保工作的副厂长直接领导。具体环境监测计划见下表： 表27 运营期监控计划 类别 监测点 监测项目 监测频率 废气 袋式除尘器出口 颗粒物 每年1次，非连续采样，不少于3个 厂界四周（无组织排放） 颗粒物 噪声 厂界 LAeq 每年2次，每次两天，每天分别监测昼夜间噪声值 项目建设单位不具备单独进行环境监测的能力，根据其生产规模，厂内污染物排放的实际情况，项目环境常规监测委托有资质的检测单位进行。 4、排污许可证取得情况 卢氏县广进砂石有限公司于2020年6月29日取得排污许可证，发证单位为三门峡市生态环境局卢氏分局，证书编号：91411224MA3XF1MD3U001U，有效期限自2020年6月29日至2023年6月28日。 5、社会环境影响情况调查 经咨询项目周边居民及当地环保主管部门，项目建设及试运行期间未发生扰民和公众投诉意见。 6、结论 卢氏县广进砂石有限公司制定有环境管理制度，形成了完善的环境管理体系，已取得排污许可证，环保设施正常运行，各项规章制度落实到位，调查中未发现大的环境管理问题。公司制定有营运期环境监测计划，并委托有资质的监测机构完成，满足要求。

表九

验收监测结论： 1、结论 1.1工程建设概况 卢氏县广进砂石有限公司砂石料场建设项目位于卢氏县东明镇火炎村，建设单位为卢氏县广进砂石有限公司，该公司委托宁夏智诚安环技术咨询有限公司编制了《卢氏县广进砂石有限公司砂石料场建设项目环境影响报告表》，原卢氏县环境保护局于2019年3月19日批复了该项目环境影响报告表，批复文号为“卢环审[2019]5号”。 项目占地面积15.85 亩，建设内容主要为1座全封闭车间，车间内含原料库、生产车间、细砂成品库、石子成品库，配套建设辅助工程、公用工程和环保工程，项目建设砂石生产线1条，年产机制砂24万t/a。 项目工程于2019年4月开工建设，2020年4月竣工，同月进入试生产，项目计划总投资200万元，环保投资概算35.6万元，工程实际总投资237万元，其中环境保护投资49.4万元，占实际总投资的20.8%。 1.2 环保措施落实情况 根据项目验收检测报告及现场调查结果表明，项目工程基本落实了环评及批复提出的环保措施，环保机构基本健全，减少了环境污染程度，主要污染物颗粒物达标排放，符合总量控制要求，各项环保工程措施有效可行。 1.2.1 废气 （1）生产车间有组织废气 项目生产工艺中筛分和细砂均采用水洗工艺，不产生粉尘，主要产尘点为破碎工段的颚式破碎机、圆锥破碎机和制砂机，企业在颚式破碎机、圆锥破碎机和制砂机上料口设置了集气装置，并配套设置1套袋式除尘器，废气经处理后经19m高排气筒排放。 根据验收监测报告，项目生产车间除尘器实测排放浓度均值为5.5mg/m3，平均排放速率为0.053kg/h；排放浓度及速率均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排气筒为19米时，粉尘排放速率限值为5.42kg/h，排放浓度限值为120mg/m3的要求，同时满足《河南省建筑石料、石材矿绿色矿山建设规范》（DB41/T1665-2018）颗粒物排放浓度限值10mg/m3的要求。 （2）无组织废气 企业原料库设置在车间东部，占地面积1200 m2，采用全封闭厂房，地面进行了硬化，给料口设置了围挡和雾炮装置，原料库设置了雾化喷头，能够覆盖全场；企业生产线设置在车间中部，占地面积900m2，采用全封闭厂房，地面进行了硬化；企业细砂成品库设置在车间西部，占地面积2700m2，石子成品库设置车间东部北侧，占地面积960m2，采用全封闭厂房，地面进行了硬化，成品的车间内部装车，因企业细砂采用水洗工艺，成品为湿料，细砂成品库无粉尘产生点，无需设置洒水装置。石子成品库设置了雾化喷头，能够覆盖全库；厂内运输道路地面进行了硬化，设置有道路洒水车，定期洒水，厂区出入口设置了一套自动车辆冲洗装置。 项目验收期间厂界颗粒物无组织排放最大浓度为0.352mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织厂界外最高浓度≤1.0mg/m3的要求，颗粒物无组织排放监控点与参考点最大浓度差为0.139mg/m3，满足《河南省建筑石料、石材矿绿色矿山建设规范》（DB41/T1665-2018）颗粒物无组织排放监控点与参考点浓度差0.5mg/m3的要求。 1.2.2 废水 经现场调查，企业在厂区出入口设置了1套自动感应车辆冲洗装置，并配套了1座3m3洗车废水沉淀池，洗车废水经沉淀后循环使用，不外排；职工洗漱废水经2m3收集池收集后，用于厂区洒水抑尘，不外排。 企业生产废水采用浓缩沉淀工艺进行处理，工艺为：筛分和洗砂工艺废水经地沟收集至泥浆池，由泥浆泵输送至200m3浓缩罐，浓缩罐上清液泵送至回水池，回用于生产，浓缩罐底部污泥进入压滤机进行压滤，压滤水返回泥浆池，进入浓缩罐进行处理，项目设计废水处理设施处理规模为60t/h（480t/d），可以满足项目生产废水的处理需求，生产废水处理后回用于生产，不外排。 1.2.3 噪声 经调查，项目在设备选取时考虑了噪声影响，选用了低噪声设备，设备均布置在封闭车间内隔声，对颚式破碎机、圆锥破碎机、制砂机、振动筛等高噪声设备采取减震基础措施，满足环评要求。 根据本次验收监测数据，项目厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区标准要求，经调查，项目在验收期间未发生噪声扰民现象。 1.2.4 固体废物 项目洗砂工艺产生泥沙经压滤后含水率约20%，属一般工业固体废物，运送至卢氏县众成新型材料砖厂作为制砖材料综合利用；企业除尘器除尘灰为超细粒径石粉，参入石粉产品外售；项目检修期间产生的含油废抹布不按危险废物管理，混入生活垃圾，定期运送至周边垃圾中转站集中处理。检修期间产生的废机油为危险废物，企业在生产车间南侧设置了一座5m2危险废物暂存间，委托有资质单位定期运走处置；企业在厂区设置了生活垃圾箱，生活垃圾经收集后定期运送至周边垃圾中转站集中处理。 1.3 总量控制 经核算，项目粉尘排放量为0.127t/a，满足环评建议的粉尘总量控制0.4t/a的要求。 1.4 环境管理与监测 卢氏县广进砂石有限公司已取得排污许可证，制定有环境管理制度，形成了完善的环境管理体系，能够及时发现和解决生产过程中出现的环境问题；环保设施正常运行，各项规章制度落实到位，调查中未发现大的环境管理问题，能够满足日常环境管理工作要求，公司制定有营运期环境监测计划，委托有资质监测单位进行日常的环境监测及污染监督监测，满足要求。 1.5综合结论 项目建设单位依据环境影响评价文件和批复文件，已取得排污许可证，积极落实了项目工程相应的环境保护措施，验收期间监测结果表明，项目各项污染物均实现达标排放，企业制定的环境管理制度有效可行，在验收期间未发生重大污染或扰民事件。 验收检测期间，项目工程生产正常，设施运行稳定，生产负荷达到75%以上，满足验收检测技术规范要求，根据本次验收监测工作，工程总体上达到了建设项目环境保护竣工验收的条件，建议通过本项目竣工环境保护验收，同时要求建设单位对验收监测报告中提出的完善环保措施、环保补救措施和建议予以重视，强化环境管理，将后续生产期的环境保护工作认真落实。 2、建议 根据环境保护工程设计及现场调查的工程建设情况，本次验收监测提出建议如下： （1）厂区道路做到及时洒水降尘，最大程度地降低扬尘影响； （2）加强环境管理，对各种污染治理设施定期维护，确保正常运行。 （3）对厂区四周进行绿化，做好绿化树木的维护。 （4）进一步加强环境保护的重要性教育，不断提高职工的环境保护工作意识，做到经济建设和环境保护协调发展。 （5）在生产过程中加强管理维护，建立监督责任制，防止人为造成的污染外排，影响环境。

# Text boxes

图4    项目水平衡图    单位：m3/d

45.8

0.24

0.30

0.06

循环水量418.0

循环水量11.2

3.50

3.50

抑尘用水

沉淀池

生产用水

1.50

1.50

车辆冲洗

45.8

厂区洒水抑尘

生活用水

新鲜水：51.1

图2     企业工艺流程及产污环节图